Přečerpávací vodní elektrárny

Jejich předností je, že mohou vyrábět elektřinu v požadovaném čase a také, že mohou sloužit jako zásobník elektřiny (baterie), přičemž se jedná o obnovitelný bezemisní „zelený“zdroj.

Česko
Kupodivu Česko patří ke špičce zemí, které tento technologicky obdivný projekt realizovaly již téměř před 100 roky, v letech 1929 - 1930 (námět byl prosazován od r. 1920, Ing. Kose). Černé ledovcové jezero na Šumavě slouží jako horní nádrž (výška 1008 m n.m, 18,78 ha, hloubka 32 m, kolísání hladiny jezero je pouze 8,2 cm), údolní nádrž je u Hamrů v údolí Úhlavy (2,3 ha), Přívodní potrubí 1266 m vede k vyrovnávací komoře, tlačné potrubí má délku 1007 m. Vodní elektrárna (v ose hráze) využívající odtokovou vodu z vyrovnávací nádrže je vybavena 3 turbogenerátory: 2 Peltonovy turbiny (1500 kW a 370 kW) a horizontální průtočná Kaplanova turbina (40 kW), celkový výkon je téměř 2 MW.

Velmi zajímavou šumavskou elektrárnou je vodní elektrárna Čeňkova Pila, původní z roku 1912, novější z r. 1937, která technicky složitým způsobem využívá zdejší energetický potenciál vody, náhradou za původně uvažované jednoduché přehrazení údolí Vydry. Na Vchnicko-tetovský plavební kanál navazuje odběrný objekt v Mechově, dále vede 3,2 km podzemní přivaděč v Srní, akumulační nádrž 67 tis. m3 (115 x 135 m) a vyrovnávací komora, tzv.„vodní zámek“ (ve výšce 900 m n.m.) jsou na Sedle, vantroky (náhon) / otevřený derivační kanál je na pravém břehu Křemelné. Elektrárna u soutoku Vydry a Křemelné využívá spád 246 m, její výkon je 2x3,2 MW, v současnosti pracuje ve špičkách. Toto řešení se stalo kulturní technickou památkou, která má stálou prohlídkovou expozici

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II mezi vodní nádržemi Homole a Štěchovice byla spuštěna v r. 1944, její výkon je 23 GWh.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách z let 1996 - 2005 a stala se divem ČR. Horní nádrž byla vybudovaná v masivu Mravenečníku ve výšce 1350 m n.m., dolní nádrž je ve výšce 800 m, její výkon je 403 GWh (650 MW), provoz je umístěn v podzemí vzhledem k lokalizaci PVE v CHKO Jeseníky.
Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, dokončená v r. 1978, využívá vodní nádrž Mohelno (která je součástí vodního díla Dalešice na řece Jihlavě), její výkon je 273 GWh (480 MW) a je součástí JE Dukovany.

Vodní elektrárny v Česku:
- Vranov	1933	22 GWh	Dyje, akumulační
- Střekov	1936	96 GWh	Labe, průtočná
- Vrané	1936	41 GWh	Vltava, akumulační
- Štěchovice I1944	72 GWh	Vltava, akumulační
- Štěchovice II 1948	45 GWh	Vltava, přečerpávací
- Slapy	1955 256 GWh	Vltava, akumulační
- Lipno I	1959	90 GWh	Vltava, akumulační
- Kamýk	1961	58 GWh	Vltava, akumulační
- Orlík	1962	364 GWh	Vltava, akumulační
- Nechranice 1968	61 GWh	Ohře, akumulační

Malá vodní elektrárna Kořensko využívá vodu z jaderné elektrárny Temelín, zahájila výrobu v roce 1999, v r. 2020 vyrobila 2033 MWh (JE Temelín odebírá vodu na chlazení z Vltavy přes vodní nádrž Hněvkovice a navrací zpět odpadní vodu).

Malé vodní elektrárny (do výkonu 100 MW) zde nejsou uváděny. Mnohdy jejich provoz je však problémový při nedodržování povolení, zejména zachování minimálního průtoku (zejména v době reprodukčních migrací ryb) na málo vodných tocích, např. na Ploučnici.

Naše vodní elektrárny mají instalováno ca 2500 MW výkonu, a vyrábějí ca 1800 GWh elektřiny, z toho téměř polovinu MVE a přečerpávací vodní elektrárny mají vysoký podíl výkonu. Většinu vodních elektráren provozuje ČEZ.

Největší výroba elektřiny z vodních elektráren v Evropě
je v Německu, Francii, Rakousku, Velké Británii a Norsku

Madeira
Tam, kde by to turisté nejméně čekali, je provozována novější přečerpávací vodní elektrárna, ale jsou tu také jedinečné levády, rozvádějící vodu v horské terénu podmořské sopky (která se sklání k severu).

Spojené arabské emiráty
Na výstavě EXPO Dubaj 2020 (2021) předvedla Dubaj projekt přečerpávací vodní elektrárny, která se již buduje a má být dokončena v r. 2024. Dubajský úřad pro elektřinu a vodu / Dubai Electricity and Water (DEWA) uvádí výrobní kapacitu 250 MW, akumulační kapacitu 1500 MWh a životnost 80 let. Využívá se voda z dolní nádrže Hatta, horní přehrada má mít hráz vysokou 37 m z válečkovitého hutněného betonu (RCC), vysokotlaký vodní tunel má být dlouhý 1200 m. Současně se PVE má stát turistickou atrakcí.